DAHUA NVS1604DH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde yüksek performanslı Dual core gömülü işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazın kontrol modu , ön panel, keyboad ve Network olmalıdır.

- Cihazın HDMI x 16 , VGA x16 video çıkışı olmalıdır.

- Cihazın video standartı H.264/MPEG4/MJPEG olmalıdır.

- Cihazın Video çözünürlüğü QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P olmalıdır.

- Cihazın video decoding 8Mp: 4ch@13fps 5Mp: 16ch@8fps 3Mp: 8ch@25fps or 16ch@15fps 1080P: 32ch@25fps, 6Mbps 720P: 52ch@25fps, 4Mbps 960H: 96ch@25fps, 2Mbps D1: 112ch@30fps, 2Mbps oranı olmalıdır.

- Cihazın Bit stream özelliği video/ ses kompozit akımı / video stream olmalıdır.

- Cihazın Ekran bölünmesi her port 1/4 olmalıdır.

- Cihazın ekran çözünürlüğü 1280*1024,1280*720,1920*1080 olmalıdır.

- Cihazda 1/4/9 ekran bölme özelliği olmalıdır.

- Cihazın ses çıkışı 16 kanal HDMI , DB26 (DVI) olmalıdır.

- Cihazda Ses standartı PCM/G711 olmalıdır.

- Cihazda Sesli interkom 3.5 mm jack giriş çıkışı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde çift RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz HTTP,TCP/IP,UDP,NTP,DHCP,DNS Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihazda uzaktan çalışma sistem ayarı , playback , günlük bilgiler ve upgrade özellikleri bulunmalıdır.

- Cihazda alarm tetikleyici özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , AC 100~240V , 50 Hz ~ 60Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz , maksimum 70W güç tüketmelidir.

- Cihaz , 0 ~ + 55 ℃ / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 448mm × 440mm x 90mm boyutlarında 2U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 7.5 kg olmalıdır.

- cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.