DAHUA HCVR-8416L – S3 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazın 2 adet HDMI, 1 adet VGA ve 1 adet TV arayüzü çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran ve 8’li, 9’lu ve 16’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazda 16 adet Alarm girişi ve 6 adet röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/9/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB sürücü Dahili sata burner , eSata ve ağ yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde her biri 8 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 4 SATA girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet e-SATA girişi ve tek HDD modu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 3 adet USB ( 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 ) girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve keyboard bağlantılarının olması için RS232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda 16 Kanal HDCVI kamera girişi, her biri 12 MP’e kadar 64 kanal IP girişi bulunmalıdırç

- Cihazda 4 kanal giriş 1 kanal çıkış ses arayüzü olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, 1 kanal ses girişi ve 1 kanal BNC ses çıkışları olmalıdır.

- Cihaz H.264+/H.264 formatında kaydı sıkıştırma yapabilmelidir.

- Cihazın Kayıt çözünürlüğü 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF formatında olmalıdır.

- Cihaz ana yayında 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF (1~25/30fps)format ve değerlerinde, alt yayında  D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) format ve değerlerinde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın bit oranı her kanal için 32Kbps ~ 6144 Kb/sn. değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn. Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihazın üzerinde RJ-45 (1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4.1 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, AC100~240V, 50/60 Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, HDD hariç maksimum ≤40W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C/ 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 440mm × 416mm x 68mm boyutlarında 1.5U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 76 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.