PFL2106-4ET-96TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 1*100/1000 BaseX、 1* 10/100/1000 Base-T, 4* 10/100Base-T        ( PoE power supply) olmalıdır.

- Cihazın PoE güç Tüketimi Port1/2/3 ≤30W, Port4 ≤60W Total≤240W olmalıdır

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af、 IEEE802.3at, Hi-PoE olmalıdır.

- Cihazın Swicth Kapasitesi 6.8G olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 3.57 Mpps Paket bellek oranı 1 Mb olmalıdır.

- Cihazın MAC boyutu 8K olmalıdır.

- Cihazda Flow kontrol varsayılan olarak etkinleştirilmelidir.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi DC48~57V olmalıdır.

- Cihazda yıldırımdan korunma ortak mod 4KV, Diferansiyel modu 2KV olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı ﹣30℃～65℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 480g olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 150mm x 100mm x 30mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.