DAHUA HAC-HDW1220G-M HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 9” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/25sn~1/100.000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,02 Lux / F2.0 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 Lux (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada Oto / manuel 1 adet IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 20 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm ( 6mm opsiyonel) max. Diyafram F2.0 sabit lens olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 82.8º(51.2º) olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi board-in olmalıdır.

- Kamera yakın odak mesafesi 800 mm (1900mm) 31.50” (74.80”) olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın Video çözünürlüğü 1080P (1920x1080) olmalıdır.

- Kamera 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P Frame oranına sahip olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve CVBS Standart çözünürlüklü Video Çıkışı (seçilebilir) olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz manuel görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera çoklu-Dil OSD menü özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi”  ve Digital WDR özellikleri olmalıdır.

- Kamerada dahili mikrofon özelliği olmalıdır.

- Kamera IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC  ±25% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 2.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Φ62 mm×62mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın Ağırlığı 0.16 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.