DAHUA IPC-EBW81230P-IVS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/ 1.7” boyutunda 12 Megapiksel Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Kameranın 4000 (H) x 3000 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamerada 1024 MB / 128MB RAM/ROM oranına sahip olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda 0.001lux /F2.8 (1/3s,30IRE) 0.01 Lux / F2.8 (Renkli, 1/30s,30IRE)0lux/2.8 (IR açık)  ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 3 adet oto/manuel IR Led görüş mesafesi maksimum 10m olmalıdır.

- Kameranın Odak uzunluğu 1.98mm, maksimum aralık F2.8 sabit lens özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın lensinin odak kontrolü sabit olarak çalışmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 180°/180° değerinde olmalıdır.

- Kamera lensinin tipi Board Lens “Board-in” olmalıdır.

- Kamerada IVS akıllı analiz Tripwire ( tel ihlali ) , Saldırı tespit ve Isı haritası fonksiyonları özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Kameranın Video sıkıştırma özelliği H.265/H264 özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 12M(4000×3000)/ 8M(2880×2880)/ 6M(2880×2160)/ 3M(2048x1536)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 12M(1~25fps)/8M (1 ~ 25/30fps) değerinde, alt yayında ise D1/CIF (1 ~ 25/30fps) üçüncül yayında ise 1.3M (1 ~ 25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H265:3Kbps~9984Kbps H264: 8Kbps~16384Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” ,  “HLC” ve “DWDR” özellikleri olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Defog ( Anti-Sis ) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kameranın ses sıkıştırma özelliği G.711a/G.711mu/AAC/G.726 olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (100/1000 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera, HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour; 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF , PSIA, CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kameranın 1 kanal Giriş/Çıkış (dahili mikrofon) Ses arayüzü desteği olmalıdır.

- Kamerada 2 Alarm Giriş 2 Alarm Çıkış özelliği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V , PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 12W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları Ø149.8mm x 47.7mmdeğerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,58 kg (0.86kg ambalajı ile) Olmalıdır.

- Kamera IP67 ve IK10 Sertifikalarına sahiptir.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.