PFS3206-4P-96 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 2*1000 Base-X、 1*10/100/1000 Base-T, 3*10/100 Base-T（PoE+ /PoE）olmalıdır.

- Cihazın PoE güç Tüketimi1. 2. 3. Portta ≤30W Port4 de ≤60W  totalde ≤96W  olmalıdır

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af、 IEEE802.3at Hİ PoE olmalıdır.

- Cihazın switch kapasitesi 6.8 G olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 4.91 Mpps olmalıdır.

- Cihazın Paket bellek 1 Mb olmalıdır.

- Cihazın MAC tablo boyutu 8K olmalıdır.

- Cihazda varsayılan olarak etkinleştirilen akış kontrol özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi DC48V ~ 57V olmalıdır.

- Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 4KV ve diferansiyel modu 2KV olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣30℃～65℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 480 g olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 150mm x 100mm x 30mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.