DAHUA IPC-HDW2231RP-ZS KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2 .8” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM 256MB/32MB kapasitesinde olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı 1/3~1/100000s değerleri arasında oto/manuel yapıda olmalıdır

- Kamera , renkli modda minimum 0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0 Lux  F1.4(IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 2 adet Akıllı R LED yapısı oto/ manuel olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 50 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7~13.5 mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 106º~29º  V: 57º~16º   ölçülerinde max. Açıklık F1.4 oranında olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi board-in , lens yuvası motorize lenslere uygun olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 78 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın video sıkıştırma formatı H.265 /H.264H / MJPEG (Alt Akış) olmalıdır.

- Kameranın 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kameranın Video çözünürlüğü 1080P(1920x1080)/1.3M (1280x90)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640x480)/CIF(352×288/352×240) olmalıdır.

- Kameranın Video frame oranı 1080P (1 ~ 25/30fps), D1(1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Kameranın Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın Bit rate oranı H.265:12K~ 6400Kbps -  H264:24K ~ 8192Kbps olmalıdır

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” , HLC ve 120 dB WDR özellikleri olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP; RTCPUDP;SMTP; FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF,S&G, API profilini desteklemelidir.

- Kamera IOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (IEEE802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 9.5 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, (-22° F ~ +140° F) ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, (-22° F ~ +140° F) ≤95% RH depolama koşullarında çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları φ122mm×102mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.60 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Kamera IP67 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.