PFS3110-8ET-96 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 1*1000 Base-X、 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T（PoE power supply）olmalıdır.

- Cihacın PoE güç Tüketimi Port1-2≤60W, Port3-8W≤30W total de  ≤96W olmalıdır.

- Cihazın PoE PIN Ataması 1,2,4,5 (V+) , 3,6,7,8 (V-) olmalıdır.

- Cihazda PoE güç yönetimi olmalıdır.

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af(PoE)、 IEEE802.3at(PoE+), Hi-PoE olmalıdır.

- Cihazın switch kapasitesi 7.6 G olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 4.17 Mpps olmalıdır.

- Cihazın Paket bellek 1 Mb olmalıdır.

- Cihazın MAC tablo boyutu 8K olmalıdır.

- Cihazda takip kontrolü etkinleştirme olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 5%~95% RH olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi DC48V ~ 57V olmalıdır.

- Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 6KV ve diferansiyel modu 4KV olmalıdır.

- Cihazın ESD Koruması Hava Tahliyesi 15KV, İletişim Deşarjı 8KV olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣30℃～65℃ olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 540 g olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 150mm x 100mm x 42mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.