DAHUA IPC-HDW2531T-AS-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.7” boyutunda 5 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2592 (H) x 1944 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 128 MB/ 256 MB olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik/manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera 0.008 Lux @ F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada bulunan 2 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 30 metre olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2.8 mm / F1.6 değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı H:103.0° V:71.0° Diagonal:132.0° değerinde olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (Sınır ihlali) , ihlal Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/MJPEG olmalıdır.

- Kamerada Akıllı kodek H.265+ / H.264+ mevcuttur.

- Kamerada 2’i görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) değerinde, alt yayında 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) değerinde, görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32 ~8192Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 12 ~8192Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada dahili mikrofon olmalıdır ve ses sıkıştırma G.711A/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 256GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.

- Kamera 12 V DC/PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum < 7.2W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları 100.9 mm × Φ109.9 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.39 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.