DAHUA IPC-HFW2231S-S-S2 KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM 128MB/128MB kapasitesinde olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,002 Lux @F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet IR LED yapısı oto/ manuel olmalı zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm (2.8) sabit lens olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı H: 87º V:46 º D :104 º (H: 106º V:56 º D:126 º )  ölçülerinde max. Açıklık F1.6 oranında olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi M12 uygun olmalıdır.

- Kamerada İzinsiz giriş ve Tripwire IVS özellikleri olmalıdır.

- Kameranın video sıkıştırma formatı H265/H.264/ H.264B / MJPEG olmalıdır.

- Kameranın 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kameranın Video frame oranı Ana akışta (1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps), Alt akışta 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) olmalıdır.

- Kameranın Video çözünürlüğü 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) olmalıdır.

- Kameranın Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın Bit rate oranı H264:32Kbps ~ 6144Kbps , H265:12Kbps~ 6144Kbps olmalıdır

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü”, AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi”, HLC ve 120 dB WDR özellikleri olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini desteklemelidir.

- Kamera IOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 256 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

- Kamera 12 V DC/ PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum < 4.9 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, (-40° F ~ +140° F) ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, (-40° F ~ +140° F) depolama koşullarında çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 166.2mm× Φ70 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.48 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Kamera IP67 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.